УДК 629.4.027.4:656.2

DOI:

Д.Я. Антипин, А.С. Космодамианский, В.О. Корчагин

Контактное пятно при конформном взаимодействии
колесажелезнодорожного подвижного состава
с рельсом

Рассмотрены вопросы анализа профиля колеса и рельса для определения степени конформности. Приведены математические выкладки, построены графические зависимости. Описаны условия образования конформного контакта колеса с рельсом.

Ключевые слова: конформное взаимодействие, профиль колеса, профиль рельса, контактное пятно, степень конформности.

D.Ya. Antipin, A.S. Kosmodamiansky, V.O. Korchagin

CONTACT SPOT AT CONFORMAL INTERACTION

OF ROLLING-STOCK WHEEL WITH RAIL

The problems in the analysis of a rail contour and a rolling-stock wheel for the definition of the degree of contact conformity are considered. Computations are shown, the geometrical parameters of a contact spot are calculated, graphical dependences are created. The results obtained are juxtaposed with the existing investigations in the field of a contact interaction of a wheel with a rail.

The definition of contact spot parameters under conditions of operation widens the potentialities in control systems of a locomotive clutch. A method for the conformity degree detection in a deformed contact based on the width and area definition of a contact spot of a non-elliptical shape is offered. The essential and sufficient conditions for the formation of a conformal contact of a wheel with a rail are described with the use of a mathematical device, the integral and differential methods of functions investigations are used.

Key words: conformal interaction, wheel contour, wheel profile, contact spot, conformity degree.

Железнодорожный транспорт занимает ведущее место в транспортной системе страны. Его отличие от других видов наземного транспорта заключается в том, что колёса подвижного состава катятся по рельсам, а их гребни способствуют удержанию колёсной пары в рельсовой колее. Железнодорожные колеса также выполняют функции, присущие колесам наземных транспортных средств: торможение, качение, передача нагрузки. Надёжность системы «колесо – рельс» напрямую влияет на безопасность движения. Основные потери энергии механической части тягового привода локомотива приходятся на контакт колеса с рельсом [1]. Таким образом, взаимодействие колеса с рельсом можно считать основополагающим процессом в работе железнодорожного транспорта.

Схожее очертание поверхностей взаимодействующих тел способствует их плотному прилеганию. Применительно к колесу железнодорожного подвижного состава и рельсу плотно прилегающие контакты называются конформными. Конформные контакты делятся на одноточечные и двухточечные [2]. Контакт является плотноконформным при зазоре между недеформированными колесом и рельсом менее 0,1 мм; когда зазор менее 0,4 мм, контакт еще считается конформным. Следует отметить, что указанный способ определения конформности контакта является несколько виртуальным, поскольку в условиях эксплуатации в зоне контакта колесо и рельс всегда деформированы.

Плотное прилегание колеса к рельсу является достаточным условием существования конформного контакта. Точечный контакт между недеформированными профилями колеса и рельса характеризуется наличием зазора , показывающего степень плотности контакта после деформации. Контакт превращается в многоточечный после исчезновения зазора. Если профили колеса и рельса аппроксимированы функциями  и , то функция зазора между колесом и рельсом для недеформированного состояния будет выглядеть следующим образом:

Повышению конформности контакта способствуют упругие и пластические деформации, приработка поверхностей. В точке контакта колеса с рельсом функция зазора имеет минимум: . Координаты точек контакта на поверхности катания и гребне колеса  соответствуют корням этого уравнения. Графики аппроксимации профилей колеса и рельса функцией зазора и её производной представлены на рис. 1.

Рис.1. Графики аппроксимации профилей колеса и рельса функцией зазора и её производной:

– аппроксимация профиля колеса;  – аппроксимация профиля рельса;

– функция зазора между колесом и рельсом;  – производная функции зазора

Переопределим функцию зазора между колесом и рельсом для случая, когда колесо и рельс не контактируют, т.е.  В результате . Геометрически это выразится перемещением графика зазора к оси ОY и образованием точечного контакта.

Дальнейший шаг заключается в определении параметров контактного пятна: ширины контакта  и площади . Если из функции зазора  вычесть величину деформации d, то отрицательная величина зазора будет характеризовать зону деформированного контакта. Границы контактного пятна  определим из уравнения. Условившись, что контактное пятно имеет эллиптическую форму, определим примерную его площадь:  – полуширина контактного пятна. Точную площадь определим с учётом кривизны профиля колеса. Ширина контактного пятна 2b рассчитывается интегрированием профиля колеса [3] в пределах деформированного контакта.

В исследованиях [4; 5] рассматривался конформный контакт колеса с рельсом. Было установлено, что при повышенных осевых нагрузках, свойственных карьерному железнодорожному транспорту, конформный контакт образуется, если зазор Δ<0,8 мм. Полоса изнашивания при плотноконформном контакте находится в пределах 25…38 мм [6].

Для исследования контактирования профилей колеса и рельса использовалась программа моделирования поперечного положения колёсной пары в колее. Было установлено, что ширина контакта принимает значения от 8 до 26 мм (наибольшие соответствуют контактированию изношенных колеса и рельса).

а)   			                                             б)

Рис. 2. Зависимость контурной площади контакта колес с рельсами (левый рельс – без износа,

Правый – изношен) от ширины контактного пятна: а – новые колёса; б – изношенные колёса

Поскольку размеры контурной площади контакта и ширина контактного пятна практически пропорциональны, то по одному из этих параметров представляется возможным выявлять конформность контакта в деформированном состоянии. Ширина контактного пятна может отслеживаться устройством [7], а площадь влияет на электрическое и магнитное сопротивление контакта.

Величина контактного пятна существенно зависит от профиля колеса. Конформный контакт образуется в условиях приработки профиля колеса и профиля рельса. Реальное пятно контакта имеет неэллиптическую форму. Полученные данные хорошо коррелируются с результатами моделирования в программном комплексе «Универсальный механизм» [8;9]. Комплекс использует быстрые безытерационные и итерационные алгоритмы для решения обширного круга задач. К ним относятся и задачи упругого взаимодействия колеса с рельсом. Для расчёта неэллиптических пятен контакта колеса с рельсом используется алгоритм FASTSIM, основанный на теории контакта качения Дж. Калкера [10].

Необходимым условием образования конформного контакта является наличие на профилях участков с кривизной одного знака, профили колеса и рельса должны быть выпуклой формы. Причём величина кривизны колеса в зоне контакта   не должна превышать кривизну рельса . Запишем необходимые условия существования конформного контакта между колесом и рельсом в математической форме:

В точке контакта радиус профиля колеса должен быть больше или равен радиусу профиля рельса. Зависимость между радиусами профилей колеса и рельса для образования конформного контакта (рис.3), выражается формулой

а)                                                                                             б)

Рис. 3. Зависимость радиуса профиля рельса от радиуса профиля колеса при конформном контакте

шириной 2b=26 мм

При конформном гребневом контакте достигается наибольшая площадь взаимодействия поверхностей колеса и рельса, за счёт чего снижается интенсивность износа и ослабевают контактные напряжения.

Работа [11] посвящена задачам повышения энергетической эффективности тягового привода локомотива за счёт снижения потерь в связи колесно–моторного блока с рельсом. При решении данной задачи рассматривалось воздействие на зону контакта колеса с рельсом магнитного поля и электрического тока. Отметим, что размеры поверхности контакта напрямую влияют на параметры магнитного поля и электрического тока. Поток магнитной индукции через поверхность заданной площади определяется как скалярное произведение вектора индукции на вектор площади. При изменении размеров поверхности контакта изменяются и параметры магнитного поля, что должно учитываться системами регулирования сцепления с обратной связью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Воробьев, В.И. Методы поиска конструкции тягового привода локомотива с минимальными потерями энергии в эксплуатации / В.И. Воробьев, О.В. Измеров, С.Г. Волохов, В.О. Корчагин // Энерго- и ресурсосбережение - XXI век: материалы XII междунар. науч.-практ. интернет-конф. (г. Орёл, 15 марта - 30 июня 2014 г.). - Орёл: Госуниверситет-УНПК, 2014. - С. 162-166.

- Обобщение передового опыта тяжеловесного движения: вопросы взаимодействия колеса и рельса: [пер. с англ.] / У.Дж. Харрис, С.М. Захаров, Дж. Ландгрен, Х. Турне, В. Эберсен. - М.: Интертекст, 2002. - 408 с.

- Каплан, И.А. Практические занятия по интегральному исчислению и интегрированию дифференциальных уравнений / И.А. Каплан. - Изд. 2-е, стер. - Харьков: Изд-во Харьков. гос. ун-та, 1971. - 947 с.

- Керопян, А.М. Теоретические исследования условий обеспечения конформного контакта системы «колесо - рельс» карьерного железнодорожного транспорта / А.М. Керопян // Трение и смазка в машинах и механизмах. - М.: Машиностроение, 2013. - № 2. - С. 11-16.

- Керопян, А.М. Условия взаимодействия колес карьерных локомотивов с рельсами и определение рациональных геометрических параметров их контактирующих поверхностей / А.М. Керопян, П.Е. Сизин, Н.М. Кряжев, Р.К. Басов // Горная промышленность. - М.: Гемос Лимитед, 2012. - № 4. - С. 108.

- Керопян, А.М. Развитие теории взаимодействия и обоснование рациональных параметров системы «колесо – рельс» карьерных локомотивов в режиме тяги: дис. ... д-ра техн. наук: 05.05.06 / А.М. Керопян. - Екатеринбург, 2015. - 233 с.

- Пат. 2426664 РФ. Способ определения бокового усилия прижатого колеса на рельс при движении железнодорожного состава / Ватонин А.А., Аккерман С.Г., Аккерман Г.Л. - № 2010108960/11; опубл. 10.03.10, Бюл. № 23.

- Погорелов, Д.Ю. Методы моделирования динамики железнодорожных колесных пар с учетом упругости в программном комплексе «Универсальный механизм» / Д.Ю. Погорелов, Г.В. Михеев, С.Б. Томашевский, А.Н. Родиков // Компьютерное моделирование в железнодорожном транспорте: динамика, прочность, износ: III науч.-техн. семинар (г. Брянск, 6-7 апр. 2016 г.): сб. тез. / под ред. Д.Ю. Погорелова. - Брянск: БГТУ, 2016. - C. 57-59.

- Pogorelov, D.Yu. Simulation of Rail Vehicle Dynamics with Universal Mechanism Software / D.Yu. Pogorelov // Rail Vehicle Dynamics and Associated Problems / еd. A. Sladkowski. - Gliwice, 2005. - P.13-58.

- Родиков, А.Н. Быстрые алгоритмы решения контактной задачи «колесо - рельс» в задачах моделирования динамики рельсовых экипажей / А.Н. Родиков // XI Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики (г. Казань, 20-24 авг. 2015 г.). - С. 3227-3229.

- Воробьев, В.И. Особенности синтеза механической части энергосберегающего тягового привода локомотива / В.И. Воробьев, О.В. Измеров, М.И. Борзенков, В.С. Адващенко, В.О. Корчагин // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. - 2015. - №1. - С. 73-80.

- Vorobiyov, V.I. Search methods of locomotive traction drive design with minimum energy consumption in operation / V.I. Vorobiyov, О.V. Izmerov, S.G. Volokhov, V.О. Korchagin // Energy- and Resource-saving - the XXI-st Century: Proceedings of the XII-th Inter. Scientific-Practical Internet-Conf. (Orel, 15 March - 30 June, 2014 ). - Orel: State University-ESPC, 2014. - pp. 162-166.

- Generalization of Advanced Experience in Heavy Railway Traffic: Problems of Wheel and Rail Interaction: [transl. from Engl.] / W.J. Harris, S.М. Zakharov, J. Landgren, H. Tourne, V. Ebersen. - М.: Intertext, 2002. – pp. 408.

- Kaplan, I.А. Practical Training on Integral Calculus and Integration of Differential Equations / I.А. Kaplan. – 2-d Edition stereotyped. - Kharkov: Publishing House of Kharkov State University, 1971. – pp. 947.

- Keropyan, А.М. Theoretical investigations of conditions for provision of conformal contact in ‘wheel-rail’ system of pit railway transport / А.М. Keropyan // Friction and Lubrication in Machines and Mechanisms. - М.: Mechanical Engineering, 2013. - № 2. - pp. 11-16.

- Keropyan, А.М. Conditions for interaction of pit locomotives wheels with rails and definition of efficient geometrical parameters of their contacting surfaces / А.М. Keropetyan, P.Е. Sizin, N.М. Kryazhev, R.К. Basov // Mining. - М.: Gemos Ltd., 2012. - № 4. - pp. 108.

- Keropyan, А.М. Development of Interaction Theory and Substantiation of Efficient Parameters in ‘Wheel-Rail’ System of Pit Locomotives in Traction Mode: D. Eng.: 05.05.06 / А.М. Keropyan. – Catherineburg, 2015. – pp. 233.

- Pat. 2426664 the RF. Method for Definition of Side Force in Pressed Wheel to Rail at Train Motion  / Vatonin А.А., Akkerman S.G., Akkerman G.L. - № 2010108960/11; published. 10.03.10, Bull. № 23.

- Pogorelov, D.Yu. Methods for wheel pair dynamics modeling taking into account elasticity in ‘Universal Mechanism’ program complex / D.Yu. Pogorelov, G.V. Mikheev, S.B. Tomashevsky, А.N. Rodnikov // Computer Modeling in Railway Transport: Dynamics, Strength, Wear: the III-d Scientific-Tech. Seminar (Bryansk, April 6-7,  2016): Abstract Transactions / under the editorship of D.Yu. Pogorelov. - Bryansk: BSTU, 2016. - pp. 57-59.

- Pogorelov, D.Yu. Simulation of Rail Vehicle Dynamics with Universal Mechanism Software / D.Yu. Pogorelov // Rail Vehicle Dynamics and Associated Problems / еd. A. Sladkowski. - Gliwice, 2005. - P.13-58.

- Rodikov, А.N. Quick algorithms for solution ‘wheel-rail’ contact problem in problems of rail carriage dynamics modeling / А.N. Rodikov // the XI-th All-Russian Congress on Fundamental Problems of Theoretical and Applied Mechanics (Kazan, August 20-24, 2015). - pp. 3227-3229.

- Vorobiyov, V.I. Peculiarities in Synthesis of Mechanical Part in Energy-Saving Locomotive Traction Drive / V.I. Vorobiyov, О.V. Izmerov, М.I. Borzenkov, V.S. Advashchenko, V.О. Korchagin // Fundamental and Applied Problems in Engineering and Technology. - 2015. - №1. - pp. 73-80.

Статья поступила в редколлегию 26.01.17.

Рецензент: д.т.н., профессор Брянского

государственного технического университета

Кобищанов В.В.

Сведения об авторах:

Антипин Дмитрий Яковлевич, к.т.н., доцент, зав. кафедрой  «ПСЖД» Брянского государственного технического университета, e-mail: psbstu@yandex.ru.

Космодамианский Андрей Сергеевич, д.т.н., профессор, зав. кафедрой «ТПС» МГУПС Императора Николая II, e-mail: vadim1688@yandex.ru.

Корчагин Вадим Олегович, ст. преподаватель МГУПС Императора Николая II, e-mail: vadim1688@yandex.ru.

Antipin Dmitry Yakovlevich, Can. Eng., Assistant Prof., Head of the Dep. “PSRT”, Bryansk State Technical University, e-mail: psbstu@yandex.ru.

Kosmodamiansky Andrey Sergeevich, D. Eng., Prof., Head of the Dep. “TPS” Emperor Nikolas the II-d MSUC, e-mail: vadim1688@yandex.ru.

Korchagin Vadim Olegovich, Senior Lecturer of Emperor Nikolas the II-d MSUC, e-mail: vadim1688@yandex.ru.